# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом использования пресса «EASY WOOD 3300 Х 1400 «Стандарт» (далее пресс) внимательно прочтите данное руководство пользователя.

# Не преступайте к работе на прессе если Вы обнаружили:

- механические повреждения в конструкции, защёлках, электрической проводке, вакуумных шлангах или силиконовой мембране.

- если в помещении повышенная влажность, сильное запыление или задымление, низкая или отрицательная температура воздуха, повышенная концентрация паров растворителей или иных горючих газов, а также имеются источники открытого огня или существует возможность попадания искр от электросварки и металлообработки на мембрану или иные части пресса.

Подключать электропитание и приступать к работе на прессе можно только после полного устранения всех вышеописанных факторов.

- если напряжение в электро сети является отличным от 380 Вольт 50 Герц и не соответствует нормам установленным ГОСТ 13109-97.

- если не известно расположение фазовых проводов в сети электропитания. В противном случае температурный контроллер TC4S-14R ( далее ТК ) и цифровой высокоточный датчик давления PSA-V 01 P ( далее ДД ) работать не будет и существует возможность выхода из строя блока управления.

- если уровень масла в вакуумном насосе имеет слишком тёмный цвет или его уровень находится ниже отметки min.

- если пресс стоит не устойчиво или на наклонной, ступенчатой, не надёжной поверхности.

- если фиксаторы движения на колёсах не блокируют их вращение и качение.

- если габариты помещения не дают возможности полностью подниматься верхней прижимной раме либо существует опасность прорыва силиконовой мембраны.

Перед началом работы убедитесь, что все пункты данного руководства пользователя, при которых запрещена работа на прессе, соответствуют ТУ эксплуатации.

1) Откройте дверцу блока управления.

2) Переведите флажок на автомате 3п 25А ВА  в положение ВКЛ. до характерного щелчка.

# После этого обязательно закройте дверцу блока управления на ключ!

3) Убедитесь, что ручки управления вакуумом и подачи воздуха на рабочий стол находятся в закрытом состоянии (горизонтальное положение рукояток. ресивер подключен к системе).

4) Нажатием на первый выключатель красного цвета над надписью «СЕТЬ» подайте электропитание на ТК. Произойдёт загорание светодиода в выключателе и отобразится текущая температура стола на цифровом дисплее ТК.

5) Затем нажатием на второй выключатель жёлтого цвета над надписью «НАГРЕВ» подайте электропитание на нагревательный элемент стола пресса. Произойдёт загорание светодиода в выключателе и начнётся нагрев стола пресса. На цифровом дисплее ТК будет отображаться увеличивающееся значение температуры стола пресса.

6) Для установки температуры нажать (не держать) кнопку MODE. Появится
установленная температура нагрева. Кнопками "вверх" "вниз" установить требуемую температуру.
Нажать (не держать) кнопку MODE. Выход. После этого ТК будет поддерживать выбранное значение температуры автоматически.

Более полное описание программирования ТК можно скачать здесь:

http://vacu-press.ru/images/files/instructions/tc4_rus.pdf

Если осуществляется холодное прессование то выполнять 4, 5 и 6 пункты данного руководства нет необходимости.

7) Для начала вакуумного прессования необходимо нажатием на третий жёлтый выключатель над надписью «НАСОС» подать питание на вакуумный насос и ДД.

8) Произойдёт загорание светодиода в выключателе и на ДД отобразится текущее давление в системе и ресивере, а вакуумный насос придёт в действие и создаст необходимое разряжение в системе и ресивере. После достижения заданного уровня разряжения ДД отключит насос. Пресс готов к прессованию изделий.

Открыть ресивер для заполнения его вакуумом можно повернув первую слева ручку крана в горизонтальное положение по часовой стрелке.

9) Глубину максимального разряжения вакуума можно задать на ДД с помощью кнопок MODE и "вверх" "вниз". На нём же можно задать и минимальное значение вакуума по достижении которого насос автоматически активизируется и продолжит свою работу до достижения максимального разряжения вакуума. После этого насос отключится.

Более полное описание программирования ДД можно скачать здесь:

http://vacu-press.ru/images/files/instructions/psa-psb.pdf

10) Отстегните защёлки и откройте верхнюю прижимную раму. Располагайте пуансоны и заготовки всегда в центре стола и следите за тем, чтобы они не имели торчащих металлических частей и имели плавные обводы. Это позволит достигнуть максимально высокой эффективности работы оборудования и увеличения срока службы силиконовой мембраны.

11) Не прилагая излишних усилий опустите верхнюю прижимную раму и застегните все защёлки. Проверьте плотность и равномерность прилегания уплотнительного профиля к поверхности стола пресса. Если имеются зазоры или нужно прикладывать значительные (способные деформировать защёлки или конструкции рамы пресса) усилия для закрывания защёлок, то необходимо их отрегулировать с помощью регулировочных гаек.

12) Поверните третью слева ручку крана «ВАКУУМ» в вертикальное положение против часовой стрелки. Теперь вакуумная магистраль открыта на стол пресса и начался процесс прессования. В зависимости от объёма детали и глубины максимального разряжения вакуума может произойти включение вакуумного насоса. Это нормально. Насос автоматически отключится по достижении максимального разряжения заданного на ДД. Если насос долгое время (более 15 минут) работает без остановки, проверьте герметичность системы и целостность силиконовой мембраны.

13) Когда обрабатываемые заготовки имеют плоскую форму и нет необходимости выбирать значительное количество воздуха со стола, ресивер можно отключить от системы повернув первую слева ручку крана в вертикальное положение против часовой стрелки.

В конструкции пресса «EASY WOOD 3300 Х 1400 «Стандарт» предусмотрен дополнительный отвод на вакуумный мешок. Он полностью управляется ДД и активизируется поворотом второго крана в вертикальное положение против часовой стрелки. Предварительно необходимо соединить вакуумный мешок со штуцером D14 «ёлочка» вакуумным шлангом.

Никогда одновременно не используйте пресс и вакуумный мешок. Это может привести к значительному уменьшению ресурса вакуумного насоса по причине прокачки больших объёмов воздуха с атмосферным давлением вплоть до его сгорания в результате длительной безостановочной работы.

14) После окончания времени выдержки заготовок под прессом закройте кран «ВАКУУМ» вернув её по часовой стрелке в исходное горизонтальное положение.

15) Затем ручку «ВОЗДУХ» поверните против часовой стрелки до вертикального положения. Произойдёт подача воздуха в рабочую зону пресса и силиконовая мембрана отделится от заготовки.

Никогда одновременно не приводите ручки «ВАКУУМ»  и «ВОЗДУХ» в открытое (вертикальное) положение. Это может привести к значительному уменьшению ресурса вакуумного насоса по причине прокачки больших объёмов воздуха с атмосферным давлением вплоть до его сгорания в результате длительной безостановочной работы.

16) После этого отстегните защёлки и откройте верхнюю прижимную раму. Теперь можно извлекать опрессованные детали или дать им выдержку необходимую по ТУ прессования. На этом один цикл процесса прессования завершён.

Для подготовки пресса к режиму хранения нажмите на третий выключатель над надписью «НАСОС» и приведите его в исходное положение. Произойдёт потухание светодиода в выключателе и погаснет дисплей ДД.

Затем нажмите на второй выключатель над надписью «НАГРЕВ» и приведите его в исходное положение. Произойдёт потухание светодиода в выключателе и отключение нагревателей.

После нажмите на первый выключатель над надписью «СЕТЬ» и приведите его в исходное положение. Произойдёт потухание светодиода в выключателе и отключение ТК.

Откройте дверцу блока управления.

Нажмите флажок на автомате 3п 25А ВА  в положение ВЫКЛ. до характерного щелчка.

# После этого обязательно закройте дверцу блока управления на ключ!

Отсоедините и смотайте провод электросети и закрепите его на полке за мотором.

После полного остывания стола пресса до температуры цеха, не прилагая излишних усилий, опустите верхнюю прижимную раму и накиньте все защёлки на ответные части не застёгивая их. Хранить пресс в застегнутом состоянии не рекомендуется. Это может привести к сминанию уплотнительного профиля, ослаблению газовых упоров и снашиванию осей в кулисах защёлок.

Разблокируйте фиксаторы движения на колёсах и переместите пресс на место его хранения.

Не допускайте попадания пыли, грязи, масла и растворителей на силиконовую мембрану и прочие детали пресса.

# Запрещается складывать на хранение заготовки и изделия на силиконовую мембрану.

Инструкция по поддержанию вакуумного насоса в рабочем состоянии прилагается отдельно.